программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

дружногорского городского поселения

на период 2013-2030гг.

Санкт-Петербург

2012 г.

ВВЕДЕНИЕ	3

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	4

2.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	5

1.Система теплоснабжения	5

1.1.Институциональная структура	5

1.2.Характеристика системы ресурсоснабжения	5

2.Система водоснабжения	7

2.1.Институциональная структура	7

2.2.Характеристика системы ресурсоснабжения	7

2.3.Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоснабжения (надежность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)	9

2.4.Направления решения проблем в системе	9

3.Система водоотведения	10

3.1.Институциональная структура	10

3.2.Характеристика системы ресурсоснабжения	10

3.3.Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоотведения (надежность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)	11

3.4.Направления решения проблем в системе	11

3.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	12

1.Краткая характеристика МО	12

1.1.Территория	12

1.2.Промышленность	12

2.Перспективные показатели развития МО	12

2.1.Социально-экономические показатели	12

2.2.Перспективы развития застройки	13

4.ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	14

1.Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения	14

2.Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения	15

3.Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения и очистки сточных вод	16

5.ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	17

1.Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	17

2.Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	18

3.Программа инвестиционных проектов в водоотведении	20

6.ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	21

1.Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Теплоснабжении	21

2.Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоснабжении	22

3.Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоотведении	23

4.Величина тарифов и доступность программы для населения	24

7.УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	25

# ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа) муниципального образования Дружногорского городского поселения (далее – МО) разработана  в соответствии с Федеральным законом 210-ФЗ от 30 декабря 2004 г "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" и Приказом Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры МО, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния МО. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дружногорского городского поселения на период 2013-2030гг |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Приказ Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» |
| Заказчик Программы | Администрация _______ поселения |
| Разработчик Программы | Открытое акционерное общество «Коммунальные системы Гатчинского района» |
| Цели и задачи Программы | Развитие систем коммунальной инфраструктуры (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод) в соответствии с текущими и перспективными потребностями муниципального образования, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | Объем полезного отпуска тепловой энергии Объем отпуска питьевой воды в сеть Объем принятых стоков |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2013-2030гг. |
| Основные мероприятия Программы | Основными мероприятиями Программы являются: 1. поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; 2. модернизация генерирующих мощностей источников теплоснабжения, строительство модульных котельных; 3. строительство новых и реконструкция существующих водоводов, канализационных коллекторов, тепловых сетей в целях повышения надежности; 4. реконструкция канализационных очистных сооружений и насосных станций; 5. внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий в инженерных системах. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств инвестиционных программ, средств бюджета МО в рамках муниципальных целевых программ и привлечения частных инвестиций. Объем финансирования Программы составляет 556 232,6 тыс. руб., в том числе: Теплоснабжение - 313 067,2 тыс. руб., Водоснабжение -166 861,0 тыс. руб., Водоотведение – 76 304,4 тыс. руб., Источники финансирования: Инвестиционная программа ООО "Коммунальные системы Гатчинского района" – 278116,3 тыс. руб. Частные инвестиции (либо средства бюджета МО) – 278116,3 тыс. руб. Финансирование из бюджета МО ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год |

# ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В таблице 1 приведены данные о наличии в населенных пунктах МО инфраструктуры для предоставления централизованных коммунальных услуг и ресурсов.

Таблица 1 – Наличие инфраструктуры

| № п/п | Наименование населенного пункта | ТС | ВС | ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дружная Горка | Да | Да | Да |
| 2 | Зайцево | - | - | - |
| 3 | Заозерье | - | - | - |
| 4 | Изора | - | - | - |
| 5 | Кургино | - | - | - |
| 6 | Лампово | Да | Да | Да |
| 7 | Лязево | - | - | - |
| 8 | Орлино | - | - | - |
| 9 | Остров | - | - | - |
| 10 | Протасовка | - | - | - |
| 11 | Симанково | - | - | - |
| 12 | Строганово | - | - | - |

ТС – централизованное теплоснабжение

ВС - централизованное водоснабжение

ВО - централизованное водоотведение

# Система теплоснабжения

### Институциональная структура

ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района" предоставляют коммунальные услуги теплоснабжения физическим и юридическим лицам Дружногорского городского поселения в 2 населенных пунктах, в том числе:

- пос. Дружная Горка

- дер. Лампово.

### Характеристика системы ресурсоснабжения

Таблица 2 – Техническая характеристика оборудования систем теплоснабжения

| № | Наименование котельной | Год ввода | Динамика доли оборудования, выработавшего нормативный срок, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Котельная № 21 | 1963 | 95 | 95 | 95 | 100 |
| 2 | Котельная № 43 | 2002 | 0 | 10 | 20 | 40 |

Таблица 3 – Техническая характеристика оборудования систем теплоснабжения

| № | Наименование котельной | Адрес | Основное оборудование | Вид топлива | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 21 | п.Дружная Горка | ДКВР-6,5/13 - 3шт., горелки ГМГ-4 - 6шт., дымовая труба h=45м, кирпич. 1963 г | газ / нет | 100 |
| 2 | Котельная № 43 | д.Лампово | КВ-ГМ-2,5-9,5 -2шт., горелки Р32ф CIBUNGAS -2шт., дымовая труба 45м кирпич | газ / нет | 75 |

Таблица 4 – Техническая характеристика оборудования тепловых сетей

| Наименование котельной | Протяженность, м | Протяженности сетей, выработавших нормативный срок, % | Динамика реконструкции сетей, км |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 21 | 6 466 | 82 | 85 | 88 | 90 | 0,05 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 43 | 2 475 | 80 | 80 | 82 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 5 – Техническая характеристика оборудования тепловых сетей

| № | Наименование котельной | Диаметр сетей, мм | Способ прокладки | Тип изоляции | Год ввода | Срок службы, лет | Планируемый срок замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 21 | от Ф57 до Ф325 | смешанный подземно в каналах, надземно на низких и высоких опорах | Минеральная вата и руберойд | 1985 | 20 | 2015-2018 |
| 2 | Котельная № 43 | от Ф57 до Ф219 | смешанный подземно в каналах, надземно на низких опорах | Минеральная вата и руберойд | 1983 | 20 | 2015-2018 |

Таблица 6 – Баланс тепловой энергии и мощности МО

| № | Наименование котельной | Установл. мощн. Гкал/час | Подключ. нагр. Гкал/час | Полезный отпуск, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Отопл. | ГВС | Всего | Внутр. | Жил. фонд | Общ. Объекты |
| 1 | Котельная № 21 | 17,32 | 6,82 | 6,19 | 0,63 | 17 613,06 | - | 15 028,94 | 2 584,12 |
| 2 | Котельная № 43 | 4,30 | 0,39 | 0,35 | 0,04 | 7 667,29 | - | 7 080,73 | 586,56 |
| Итого | 21,62 | 7,21 | 6,54 | 0,67 | 25 280,34 | - | 22 109,66 | 3 170,68 |

За 2009-2012 годы наблюдается тенденция к снижению потребления тепловой энергии.

Таблица 7 – Баланс тепловой энергии и мощности МО на 2009-2012 год

| Наименование | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 26 853,3 | 27 579,7 | 25 280,3 | 23 183,0 |
| Население | 22 832,9 | 21 635,2 | 20 588,8 | 20 192,4 |
| Бюджетные | 1 965,6 | 2 778,1 | 2 551,6 | 2 582,4 |
| Прочие организации | 2 054,8 | 3 166,4 | 2 140,0 | 408,1 |

Текущие значения по целевым индикаторам мониторинга реализации Программы приведены в разделе 4.1

# Система водоснабжения

### Институциональная структура

ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района" предоставляют коммунальные услуги водоснабжения физическим и юридическим лицам Дружногорского городского поселения в 2 населенных пунктах, в том числе: пос. Дружная Горка, дер. Лампово.

Зонами водоснабжения являются отдельные населенные пункты МО.

Абонентам ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района» оказываются услуги по:

- выдаче технических условий на подключение к инженерным узлам учета тепловой энергии;

- разработке проектов для подключения к сетям ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района»;

- согласованию и приемке водомерных и тепловых приборов учета, опломбировке.

### Характеристика системы ресурсоснабжения

Водоснабжение МО в настоящее время осуществляется от 6 артезианских скважин, оборудованных насосом и оголовком.

Пос. Дружная Горка

Водоснабжение осуществляется водой от 3-х артезианских скважин.

Вода из артезианских скважин насосами поднимается в РЧВ и оттуда НС- 2 подъёма подается в водораспределительную сеть.

Скважина № 1, рег. № 1473, введена в эксплуатацию в 1959 г., Скважина не имеет санитарной зоны охраны. Глубина заложения скважины 145 м. Насос марки ЭЦВ 8-25-90 установлен в 2011 г на глубине 50 м. Диаметр обсадной трубы Ду  150 мм. Диаметр водоподъёмной трубы 89 мм.

Скважина №2, рег № 1479, введена в эксплуатацию в 1959 г., Скважина не имеет санитарной зоны охраны. Скважина находится на территории завода по производству лабораторной посуды. Глубина заложения скважины 145 м.

Скважина №3, введена в эксплуатацию в 2004 г., Скважина не имеет санитарной зоны охраны. Насос марки ЭЦВ 8-40-90.

Резервуары чистой воды 2 секции, выполненные из железобетона. Имеют объём по 300 м3, каждая Секции соединены между собой перемычкой. РЧВ находятся в рабочем состоянии. Видимых протечек через обваловку не обнаружено. По техническому состоянию железобетонных  конструкций РЧВ необходимо заключение специализированной организации.

Насосная станция 2-го подъема (НС-2) размещена в кирпичном 1-этажном здании с перекрытием из ж/б панелей и мягкой кровлей. Состояние кирпичной кладки удовлетворительное. Помещения требуют косметического ремонта. В насосном отделении 2-го подъема установлено 3 насосных агрегата (1-рабочий и 2-резервных), предназначенных для подачи воды в поселковую водораспределительную сеть. Характеристики: подача – 290 м3/ч, напор: 30 м вод. ст., мощность электродвигателя: 37 кВт, число оборотов вала: 1450 об/мин.

Обеззараживание воды предусмотрено привозным гипохлоритом натрия в ручном режиме в случае ухудшения качества воды по санитарному состоянию. Однако в практически гипохлорит натрия не применяется из-за удовлетворительного качества воды по санитарным показателям.

Пост контроля над содержанием активного хлора в воде, подаваемой в водораспределительную сеть, оборудован в комнате оператора. Проверка содержания активного хлора в воде предусмотрена йодометрическим способом.

Основные потребители: котельная, детский сад, больница, школа, жилой фонд: 11 домов в 5 этажей.

дер. Лампово

Водоснабжение осуществляется водой от 3-х артезианских скважин.

Вода из артезианских скважин насосами поднимается водонапорную башню и далее самотеком поступает в водораспределительную сеть.

Скважина № 1, рег. № 2631/1, введена в эксплуатацию в 1964 г., Скважина не имеет санитарной зоны охраны. Глубина заложения скважины 90 м. Насос марки ЭЦВ 6-10-90 установлен на глубине 50 м. Диаметр водоподъёмной трубы 89 мм.

Скважина № 2, рег. № 2873, введена в эксплуатацию в 1966 г., Скважина не имеет санитарной зоны охраны. Глубина заложения скважины 102 м. Насос марки ЭЦВ 6-10-90.

Скважина № 3, рег. № 3048/1, введена в эксплуатацию в 1974 г., Скважина не имеет санитарной зоны охраны. Глубина заложения скважины 105 м. Насос марки ЭЦВ 6-10-90.

Основные потребители: котельная, ясли – сад, магазины, ЗАО «Орлинаское», жилой фонд.

Таблица 8 – Технические данные по водозабору

| Название водозабора | Тип водо-забора | Расстоя-ние до станции 2-го подъема, м | Макс. и миним. уровни воды в источнике | Количество оголовков (скважин), шт. | Диаметры подающих водоводов, мм | Проектная мощность, тыс. м3/сут | Фактическая мощность (сред. за 2011 год), м3/сут | Количество, тип и марка расходомеров, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пос. Дружная Горка | Подзем. | От20 до 300 | От 4 до 17м | 3 | От80 до 100 | 2160 | 529 | нет |
| Дер. Лампово | Подзем. | - | От 13 до40м | 3 | От50 до 100 | 650 | 207 | нет |

Таблица 9 – Техническая характеристика сооружений подготовки питьевой воды

| Наименование сооружений подготовки питьевой воды | Год ввода в эксплуа-тацию | Глубина заложения, м | Кол-во насосов | Рабочие/ резерв | Режим работы насосов | Диаметр обсадной трубы, мм | Диаметр водоподъемной трубы, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пос. Дружная Горка |  |  |  |  |  |  |  |
| Скв. № 1 | 1959 г | 145 | ЭЦВ 8-25-90 | Рабочая | Автоматика | 150 | 89 |
| Скв. № 2 | 1959 г | 145 | н/д | Не раб. | н/д | н/д | н/д |
| Скв. № 3 | 2004 г | н/д | ЭЦВ 8-40-90 | Рабочая | н/д | н/д | н/д |
| Дер. Лампово |  |  |  |  |  |  |  |
| Скв. № 1 | 1964 г | 90 | ЭЦВ 6-10-90 | Не раб. | Ручной | н/д | 89 |
| Скв. № 2 | 1966 г | 102 | ЭЦВ 6-10-90 | Рабочая | Ручной | н/д | н/д |
| Скв. № 3 | 1974 | 105 | ЭЦВ 6-10-90 | Резерв | Ручной | н/д | н/д |

Водораспределительная сеть пос. Дружная Горка не закольцована, выполнена из стальных и чугунных труб диаметрами 100 -150 мм. Ответвление на водоснабжение стекольного завода Ду 50 -100 мм внутри заводской площадки закольцовано. На сети размещены 13 пожарных гидрантов 6 водоразборных колонок. Домовые вводы имеют запорную арматуру, размещенную в колодцах. Аварийность на сети высокая за счет ветхости стальных участков трубопроводов.

Водораспределительная сеть дер. Лампово тупиковая, выполнена из стальных и чугунных труб Ду 89 мм.

Таблица 10 – Техническая характеристика оборудования водопроводных сетей

| Тип водопроводной сети | Диаметр, мм | Протяженность, км | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дружная Горка | 100 - 150 | - | - | 100 |
| дер. Лампово | 89 | - | - | 100 |

### Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоснабжения (надежность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Пос. Дружная Горка

Качество воды скважинной отличается повышенным содержанием железа 0,92 – 2,7 мг/дм3 (3,1 – 9,0 ПДК) и жесткостью граничащей с ПДК по максимальному значению.

Пробы воды из сети холодного водоснабжения имеют значительное превышение по содержанию железа от 0,35 до 2,6 мг/дм3 (1,2 - 8,7 ПДК), что ухудшает качество воды по цветности до 56 град. (2,8 ПДК) и мутности до 6 мг/дм3 (4 ПДК).

В пробах из сети горячего водоснабжения, на выходе из котельной, не отмечено превышений по показателям мутности цветности и содержанию железа и других контролируемых показателей качества воды свыше установленных нормативов. Это объясняется полным окислением двухвалентного закисного железа в трехвалентное с выпадением в осадок в системе горячего водоснабжения, предположительно в котлах

Дер. Лампово

Качество воды отличается повышенным содержанием железа:

по скважине №1 рег.№2631/1 до 0,49 мг/дм3 (1,63 ПДК),

по скважине №2 рег. № 2873  нет данных

по скважине №3 рег. № 30/48/1  нет данных

Именно повышенное содержание железа в исходной артезианской воде влияет в дальнейшем на превышение установленных нормативов по показателям цветности и мутности водопроводной воды.

В сети холодного водоснабжения, особенно на участке сети, на входе в котельную, водопроводная вода имеет превышение нормативов по своим максимальным значениям по показателям:

общее железо: до 0,56 – 1,95 мг/дм3 (1,9 – 6,5 ПДК),

мутности до 3,8 – 5,5 мг/дм3 (2,5 -3,7 ПДК)

при цветности близкой к значению ПДК. В одной из проб, протокол №828 от 06.10.2011 г отмечена повышенная жесткость воды до 7,3 ммоль/дм3, однако по данным  других протоколов превышений по показателю жесткость больше не наблюдалось. Среднее значение жесткости воды составляло 6,2 ммоль/дм3 при максимальном значении 6,5 и 7,7  ммоль/дм3.

В сети горячего водоснабжения, постоянных превышений  установленных нормативных значений контролируемых показателей качества воды, не обнаружено за исключением одного протокола № 53 р/с от 25.01.11 г., где концентрация общего железа на выходе из котельной составляла 0,37 мг/дм3 (1,23 ПДК).

В одной из проб, взятой из емкости хранения воды, отмечена повышенная окисляемость: 7,7 мг/дм3 и концентрация железа до 0,37 мг/дм3 (1,23 ПДК).

Текущие значения по целевым индикаторам мониторинга реализации Программы приведены в разделе 4.2

### Направления решения проблем в системе

Рекомендации по пос. Дружная Горка:

- Проектирование и строительство станций обезжелезивания и частичного умягчения воды с автоматизацией и диспетчеризацией их работы.

- Обеспечить автоматическое отключение скважинных насосов посредством передачи информации об уровне воды в РЧВ.

- Установить блок частотного регулирования работы насосных агрегатов НС-2.

- Выполнить косметический ремонт в помещениях скважин.

- Восстановить автоматическую работу системы обеззараживания воды.

- Полная замена стальных и чугунных трубопроводов водопроводной сети, на трубы из современных не коррозионных материалов.

Рекомендации по дер. Лампово:

- Проектирование и строительство станций обезжелезивания воды с автоматизацией и диспетчеризацией их работы.

- Обеспечить автоматическое отключение скважинных насосов посредством передачи информации об уровне воды в накопительном баке водонапорной башни.

- Выполнить косметический ремонт в помещениях скважин.

- Полная замена стальных и чугунных трубопроводов водопроводной сети на трубы из современных не коррозионных материалов.

# Система водоотведения

### Институциональная структура

ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района" предоставляют коммунальные услуги водоотведения физическим и юридическим лицам Дружногорского городского поселения в 2 населенных пунктах, в том числе: пос. Дружная Горка, дер. Лампово.

### Характеристика системы ресурсоснабжения

Пос. Дружная Горка

Система канализации городского поселения Дружная Горка - раздельная. Сведения по протяженности сетей ливневой канализации отсутствуют. Количество выпусков в р. Орлинка - 4 шт. Контроль качества ливневых вод не производится.

В поселке две канализационные насосные станции: «Поселковая», находящаяся на территории поселка на ул. Введенского и «Заводская», находящаяся на территории завода «Дружная Горка». Сточные воды с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов  и самотеком поступают в приемные резервуары  КНС.

Дер. Лампово

Система канализации д. Лампово - хозяйственно-бытовая.

Канализованы шесть пяти этажных жилых зданий в центральной части поселка. Остальные здания имеют водонепроницаемые выгреба, септики  с последующим вывозом стоков на действующие КОС. Обслуживание септиков производит частная организация по договору с населением.

Стоки с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов  в центральный коллектор  и самотеком поступают на КНС.

Таблица 11 - Характеристика основных насосных станций

| Наименование оборудования и его месторасположение | Тип оборудования | Количество рабочих (резерв), шт. | Производи-тельность, м3/час | Напор, м | Мощность э/двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Др.Горка, ул. Введенского | СД 160/45 СД 80/18 | 1/- -/1 | 110 70 | 45 18 | 37+11=48 |
| п. Др.Горка, на территории завода | СМ 100-65-200 ФГ 144/10,5 | 1/- -/1 | 100 144 | 52 40 | 22+11=33 |
| д. Лампово | СД 80/32 СМ 100-65-200 | 1/- -/1 | 80 70 | 32 32 | 22+22=44 |
| Итого по поселению | - | 3/3 | 574 | 219 | 125 |

Сточные воды с канализованных территорий городского поселения собираются по системе трубопроводов и самотеком  по чугунному трубопроводу Ø 250 мм поступают в приемный резервуар КНС «Поселковая». Резервуар  оборудован решеткой для задержания крупных отбросов. Отбросы вручную удаляются с решетки и утилизируются вместе с бытовыми отходами.

Состав стоков - хозяйственно-бытовой. В резервуаре установлены датчики уровня поступления сточных вод. Вентиляция здания КНС находится в не удовлетворительном состоянии, что приводит к коррозии металлического оборудования.

Из приемного резервуара сточные воды двумя насосами марки  СД 160/45 производительностью 110 м3/час, напором 45 м с мощностью двигателя 37 кВт и насосом марки СД 80/18 производительностью 70 м3/час, напором 18 м с мощностью двигателя 11 кВт (1 рабочий, 1 резервный) перекачиваются по коллектору, проложенному по территории стекольного завода ОАО «Дружная Горка»,  поступают в камеру гашения (колодец) КНС «Заводская» на территории завода.

Включение и выключение насосов осуществляется в автоматическом режиме от уровня сточной воды в приемном резервуаре. Роль дренажного насоса выполняет один из насосов. Управление насосом автоматическое в зависимости от уровня сточной воды в дренажном приямке. Измерительное оборудование расхода сточных вод отсутствует.

Самотеком на КНС «Заводская»  поступают сточные воды от действующих цехов завода и частично с территории городского поселения. Здание КНС «Заводская» находится в аварийном состоянии.

Из приемного резервуара КНС «Заводская» сточные воды двумя насосами марки  СМ 100-65-200 производительностью 100 м3/час, напором 52 м с мощностью двигателя 22 кВт и насосом марки ФГ 144/10,5 производительностью 144 м3/час, напором 40 м с мощностью двигателя 11 кВт (1 рабочий, 1 резервный) перекачиваются по напорному трубопроводу на КОС.

Включение и выключение насосов осуществляется в автоматическом режиме от уровня сточной воды в приемном резервуаре. Роль дренажного насоса выполняет один из насосов. Управление насосом автоматическое в зависимости от уровня сточной воды в дренажном приямке. Измерительное оборудование расхода сточных вод отсутствует.

Насосное отделение КНС п. Лампово  оснащено двумя насосами марки СМ 100-65-200 производительностью 70 м3/час, напором 32 м с мощностью двигателя 22 кВт и насосом марки СД 80/32  производительностью 80 м3/час, напором 32 м с мощностью двигателя 22 кВт (1 рабочий и 1 резервный).

Таблица 12 – Техническая характеристика оборудования систем водоотведения

| Наименование сооружений | Год ввода в эксплуа-тацию | Проектная произво-дительность, тыс.м3/час | Износ по состоянию на 01.01.12 г., % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сооружений | оборудования |
| п. Др.Горка |  |  |  |  |
| КНС «Поселковая» | н/д | 110+70=180 |  |  |
| КНС «Заводская» | н/д | 100+144=244 |  |  |
| КНС д. Лампово | н/д | 70+80=150 |  |  |

Общая протяженность канализационных сетей поселения Дружная Горка около 3,0 км. Диаметр  канализационного коллектора 250 мм. Диаметр подводящей сети 150-200 мм. Материал трубопроводов - чугун, керамика. Сеть проложена в 60-70-е годы, находится в ветхом состоянии. Ежемесячно производятся аварийные работы по прочистке сетей. Перекладка сетей производится только по аварийным заявкам.

Стоки д. Лампово с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов  в центральный коллектор  и самотеком поступают на КНС. Состав стоков - хозяйственно-бытовой, промышленных предприятий в поселке нет. Общая протяженность канализационных сетей около 3,6  км. Диаметр  канализационных сетей  150-300 мм.

Таблица 13 – Техническая характеристика оборудования канализационных сетей

| Тип канализационной сети | Диаметр, мм | Протяженность, км | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % | Количество сетей со сверхнормативным сроком службы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Др.Горка |  |  |  |  |  |
| Самотечные канализационные сети | 150-200 | 3 | 1960 - 1970 |  |  |
| д. Лампово |  |  |  |  |  |
| Самотечные канализационные сети | 150-300 | 3,6 | н/д |  |  |

Проектная производительность КОС пос. Дружная Горка составляет 750 м3/сут., фактическая - около 670 м3/сут. В настоящее время КОС находятся в нерабочем состоянии. Здания очистных сооружений в аварийном состоянии. Сточные воды проходят через емкостные сооружения КОС и без очистки сбрасываются в р. Орлинка на 11-м км от устья.

В настоящее время сточные воды д. Лампово по напорному трубопроводу перекачиваются в колодец-гаситель приемного резервуара КНС дер.  Дружноселье и далее на очистку  на КОС пос. Сиверский.

### Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоотведения (надежность, качество, доступность для потребителей, влияние на экологию)

Пос. Дружная Горка

В конце 80-х годов прошлого столетия разрабатывался проект, по которому сточные воды городского поселения Дружная Горка  должны были быть переключены на коллектор и направлены по напорному трубопроводу на КНС в дер. Лампово и  далее через КНС дер.  Дружноселье на КОС пос. Сиверский. Проектная производительность КОС позволяет принять сточные воды городского поселения Дружная Горка. Для осуществления переключения сточных вод необходимо построить КНС в городском поселении Дружная Горка, канализационный коллектор протяженность 4 км, а также достроить и дооборудовать КНС в дер. Лампово.

На выпуск сточных вод разработан норматив допустимого сброса, утвержденный Невско-ладожским бассейновым водным управлением. Контроль качества сточных вод, сбрасываемых в р. Орлинка, осуществляет лаборатория контроля качества воды ОАО « Коммунальные системы Гатчинского района», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001. 518022, срок действия до 01.09.2015 г.

По результатам анализа сточных вод за 2011 год выявлены превышения ПДС по следующим показателям:

- БПК5 - в 18, 5 раз;

- нефтепродукты - в 3,4 раза;

- азот аммонийный - в 47 раз;

- железо общее -  в 6,3 раза;

- АПАВ - в 3,0 раза;

- общий фосфор - в 2,7 раза.

Дер. Лампово

В 90-е годы начато строительство новой КНС в составе проекта по прокладки коллектора от городского поселения Дружная горка до деревни Лампово. Работы были заморожены. В настоящее время  построено здание новой КНС, дальнейшие работы не производятся

Текущие значения по целевым индикаторам мониторинга реализации Программы приведены в разделе 4.3

### Направления решения проблем в системе

Рекомендации по пос. Дружная Горка

- Произвести обследование канализационной сети городского поселения, по результатам обследования разработать адресную программу реконструкции канализационных сетей.

- Произвести реконструкцию КНС на территории ОАО «Дружная горка» с заменой насосного оборудования, установкой приборов учета перекаченного стока.

- Произвести проектирование и строительство напорного трубопровода протяженностью 4 км для перекачки стоков на КНС дер.  Лампово.

- Произвести проектирование и строительство канализационных сетей и КНС в неканализованной части поселка.

Рекомендации по дер. Лампово

- Произвести обследование канализационной сети деревни, по результатам обследования разработать адресную программу реконструкции канализационных сетей.

- Завершить строительство КНС, оснастить насосным оборудованием с высоким КПД.

- Оборудовать КНС приборами учета перекаченных сточных вод.

# ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

# Краткая характеристика МО

### Территория

Дружногорское городское поселение – муниципальное образование в составе Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Граница муниципального образования Дружногорское городское поселение установлена в соответствии с законом Ленинградской области от 16.12.2004 г. № 113-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Гатчинский муниципальный район и муниципальных образований в его составе». Дружногорское ГП граничит на севере – с Сиверским городским поселением, на востоке – с Вырицким городским поселением, на западе – с Рождественским сельским поселением, на юге – с Лужским муниципальным районом Ленинградской области.

В состав Дружногорского городского поселения входят 1 поселок городского типа и 11 сельских населенных пунктов.

.

Таблица 14 – Состав Дружногорского городского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Тип населенного пункта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дружная Горка | Посёлок, административный центр |
| 2 | Зайцево | Деревня |
| 3 | Заозерье | Деревня |
| 4 | Изора | Деревня |
| 5 | Кургино | Деревня |
| 6 | Лампово | Деревня |
| 7 | Лязево | Деревня |
| 8 | Орлино | Село |
| 9 | Остров | Деревня |
| 10 | Протасовка | Деревня |
| 11 | Симанково | Деревня |
| 12 | Строганово | Посёлок при станции |

Общая площадь территории поселения составляет 194,8 км². Численность населения составляет 5924 чел. (1.01.2009 г.), что составляет около 2,6 % всего населения муниципального района. Население пгт. Дружная Горка составляет 3081 человек. Кроме административного центра поселения, крупным населенным пунктом является д.Лампово (более 1000 чел.).

### Промышленность

В общем объеме отгруженных товаров собственного производства около 57 % приходится на долю сельского хозяйства. Крупное сельскохозяйственное предприятие – ЗАО «Орлинское» (производство молока, мяса КРС). В пгт. Дружная Горка расположены два промышленных предприятия: стекольный завод (находящийся в стадии банкротства) и ЗАО «Тэкос-индустрия». Кроме того, на территории поселения расположен ФГУ Комбинат «Нева» росрезерва. На территории поселения осуществляют свою деятельность две научные организации: СЗНИИСХ РАН «Белогорка» и ГОЛХ «Сиверский лес».

В экономике поселения занято 783 человека. Трудовые ресурсы характеризуются высоким уровнем ежедневной маятниковой миграции, который составляет 1800 человек, в том числе 450 человек из сельской местности. На учебу ежедневно выезжает 400 человек (из них по сельской местности: 250 чел.). В целом около 1000 человек из маятниковых мигрантов едет в Санкт-Петербург.

# Перспективные показатели развития МО

В предстоящий период главными целями социально-экономического развития Дружногорского городского поселения является:

- территориальное обеспечение устойчивого развития основных секторов экономики и повышение инвестиционной привлекательности Дружногорского городского поселения на основе использования имеющихся конкурентных преимуществ;

- формирование Дружногорского городского поселения, как одного из опорных подцентров расселения Гатчинского муниципального района с развитой диверсифицированной экономической базой;

- качественное улучшение состояния градостроительной среды в целом и обеспечение потребностей развития всех функциональных типов территорий;

- повышение уровня жизни населения, сохранение и приумножение всех ресурсов для будущих поколений;

- сохранение, реставрация и использование исторического и культурного наследия;

- оптимизация экологической ситуации, развитие системы зеленых насаждений, благоустройство территории населенных пунктов;

- комплексное развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктур;

- обеспечение учета интересов Российской Федерации, Ленинградской области, Гатчинского муниципального района и Дружногорского городского поселения при осуществлении территориального планирования и размещении объектов капитального строительства

### Социально-экономические показатели

В соответствии с Генеральным планом, в целом по муниципальному образованию прогноз численности населения в 2020 году составляет 6 500 чел, а в 2030 году – 7 300 чел., в том числе в городскм поселоке Дружная Горка численность населения а 2020 году прогнозируется на уровне 3 500 чел, а в 2030 году – 4 000 чел.

Численность населения моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) муниципального образования согласно Генеральному плану в 2030 году прогнозируется на уровне 15%, населения в трудоспособном возрасте (м 16/59 лет, ж 16/54 года) – 55%, населения старше трудоспособного  возраста – 30%.

Таблица 15 - Динамика численности и состава населения

| Наименование показателя | Ед.изм. | 01.01.2011 | 2012 | 2013 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, в том числе по населенным пунктам: | чел | 6 017 | 6 178 | 6 339 | 6 500 | 7 300 |
| Дружная Горка | чел | 3 660 | 3 607 | 3 553 | 3 500 | 4 000 |
| Зайцево | чел | 55 | 60 | 65 | 70 | 77 |
| Заозерье | чел | 45 | 49 | 53 | 57 | 63 |
| Изора | чел | 63 | 68 | 74 | 80 | 88 |
| Кургино | чел | 68 | 74 | 80 | 86 | 95 |
| Лампово | чел | 1 536 | 1 676 | 1 816 | 1 955 | 2 151 |
| Лязево | чел | 36 | 39 | 42 | 46 | 50 |
| Орлино | чел | 310 | 338 | 366 | 395 | 434 |
| Остров | чел | 127 | 139 | 150 | 162 | 178 |
| Протасовка | чел | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 |
| Симанково | чел | 72 | 78 | 85 | 91 | 100 |
| Строганово | чел | 33 | 36 | 39 | 42 | 46 |
| Возрастная структура населения: - население моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) | % | 2,4 | 6,6 | 10,8 | 15,0 | 15,0 |
| - население в трудоспособном возрасте (м 16/59 лет, ж 16/54 года) | % | 11,0 | 27,3 | 43,7 | 60,0 | 55,0 |
| - население старше трудоспособного возраста | % | 53,8 | 44,2 | 34,6 | 25,0 | 30,0 |

### Перспективы развития застройки

Согласно Положению о территориальном планировании Дружногорского городского поселения планируется увеличение общей площади жилищного фонда населенных пунктов до 253,7 тыс. м2 с достижением показателя средней жилищной обеспеченности до 28 м2/чел. для городской местности (городской поселок Дружная Горка) и до 42 м2/чел. для сельской местности. Объем нового жилищного строительства в течение расчетного срока Генерального плана не менее 99,7 тыс. м2 (в среднем в год – 5,0 тыс. м2 общей площади) со своевременной реконструкцией ветхого и аварийного жилищного фонда.

В период первой очереди объем нового жилищного строительства составляет 53,23 тыс. м2 общей площади. К 2020 году жилищный фонд поселения достигнет показателя 192,5 тыс. м2, уровень средней жилищной обеспеченности – 25 м2/чел. для городской местности (городской поселок Дружная Горка) и до 35 м2/чел. для сельской местности.

Весь объем первоочередного жилищного строительства обеспечивается за счет индивидуальной жилой застройки.

Таблица 16 – Динамика роста площади жилой застройки в целом по МО

| Наименование показателя | Ед.изм. | 01.01.2011 | 2012 | 2013 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 165,0 | 174,2 | 183,3 | 192,5 | 250,6 |
| муниципальный жилищный фонд | тыс. м2 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 90,3 |
| индивидуальный жилищный фонд | тыс. м2 | 76,7 | 85,8 | 94,9 | 104,0 | 160,3 |
| Новое жилищное строительство всего, в т.ч.: | тыс. м2 | 0,0 | 11,3 | 11,3 | 34,0 | 94,2 |
| малоэтажная жилая застройка | тыс. м2 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 7,7 | 32,7 |
| индивидуальная жилая застройка | тыс. м2 | 0,0 | 8,8 | 8,8 | 26,3 | 61,5 |

Основные  площадки нового жилищного строительства:

- Жилая застройка городского поселка Дружная Горка смешанного типа (с выделением зон малоэтажной и индивидуальной жилой застройки) общей площадью 39,7 га;

- Малоэтажная жилая застройка в селе Орлино (0,9 га);

- Индивидуальная жилая застройка (дома 1-3 этажа с приусадебными участками):

  - село Орлино (78,1 га).

  - деревня Лампово (24,18 га);

  - деревня Заозерье (16,4 га);

  - деревня Кургино (11,9 га);

  - деревня Зайцево (8,2 га);

Жилищный фонд, расположенный в пределах санитарно-защитных зон, охранных зон и санитарных разрывов, устанавливаемых от производственных и иных объектов, в случае невозможности осуществления мероприятий по их сокращению, подлежит расселению (выносу), в том числе с привлечением средств собственников объектов, от которых в соответствии с законодательством Российской Федерации устанавливаются зоны, неблагоприятные для проживания населения. Для сокращения размера санитарно-защитных зон, охранных зон и санитарных разрывов необходима реализация мероприятий по охране окружающей среды.

Для предоставления участков для индивидуальной жилой застройки в соответствии с областным законом от 14.10.2008 года № 105-оз выделена территория площадью 3 га в городском поселке Дружная Горка (по улице Горького).

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

# Целевые индикаторы и показатели развития системы теплоснабжения

Таблица 17 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы теплоснабжения – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дружногорское поселение всего |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключенных к системе централизованного ТС | м2 | 75 221,6 | 72 855,8 | 72 834,6 | 75 221,6 | 79 177,4 | 79 742,6 | 80 307,7 | 83 133,3 | 108 224,4 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги теплоснабжения | % |  | 93,0 | 96,0 | 95,5 | 96,5 | 97,5 | 98,0 | 99,8 | 99,8 |
|  | Вновь созданная генерирующая мощность | Гкал/час | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 (2015 г.) | 4,3 (2019 г.) | 0,0 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки | Объем полезного отпуска тепловой энергии | Гкал | 26 853,3 | 27 579,7 | 25 280,3 | 23 183,0 | 23 787,1 | 23 873,4 | 23 959,8 | 24 391,3 | 27 393,3 |
|  | в т.ч. Население |  | 22 832,9 | 21 635,2 | 20 588,8 | 20 192,4 | 20 718,6 | 20 793,8 | 20 869,0 | 21 244,9 | 23 859,6 |
|  | в т.ч. Бюджетные |  | 1 965,6 | 2 778,1 | 2 551,6 | 2 582,4 | 2 649,7 | 2 659,3 | 2 669,0 | 2 717,0 | 3 051,4 |
|  | в т.ч. Прочие организации |  | 2 054,8 | 3 166,4 | 2 140,0 | 408,1 | 418,8 | 420,3 | 421,8 | 429,4 | 482,3 |
|  | в т.ч. Внутренный оборот |  | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (многоквартирные дома) | % | 6,7 | 7,4 | 9,1 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |
|  | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (бюджетные организации) | % | 29,8 | 58,4 | 26,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 45,6 |
| Показатели надежности системы ресурсоснабжения | Объем реконструкции сетей (за год)* | км | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 (2022 г.) 6,5 (2023 г.) | 0,0 |

# Целевые индикаторы и показатели развития системы водоснабжения

Таблица 18 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы водоснабжения – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дружногорское поселение всего |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключенных к системе централизованного водоснабжения и водоотведения | м2 | 71 011,0 | 70 816,0 | 69 550,0 | 68 884,0 | 72 506,6 | 73 024,1 | 73 541,6 | 76 129,1 | 99 106,3 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги водоснабжения и водоотведения | % | 0,0 | 92,5 | 95,0 | 95,8 | 96,5 | 97,5 | 98,0 | 99,8 | 99,8 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки | Объем отпуска воды в сеть | тыс. куб. м. | 279,3 | 281,0 | 268,8 | 257,3 | 264,0 | 265,0 | 265,9 | 270,7 | 304,0 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (многоквартирные дома) | % | 22,5 | 25,5 | 28,0 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
|  | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (бюджетные организации) | % | 24,1 | 75,5 | 80,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 |
| Показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м 2, на 1 чел.) | Удельное потребление воды (прием стоков) на 1 чел. | куб.м./чел. в год | 41,1 | 38,1 | 33,4 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 | 32,3 |
|  | Удельное потребление воды (прием стоков) на 1 м2 многоквартирных домов | куб.м./1 м2 в год | 2,3 | 2,1 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|  | Удельно потребление воды (прием стоков) на 1 м2 бюджетных организаций | куб.м./1 м2 в год | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |

# Целевые индикаторы и показатели развития системы водоотведения и очистки сточных вод

Таблица 19 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы водоотведения – текущее состояние

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дружногорское поселение всего |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключенных к системе централизованного водоснабжения и водоотведения | тыс. м2 | 67 500,0 | 67 500,0 | 66 500,0 | 66 200,0 | 69 681,4 | 70 178,8 | 70 676,1 | 73 162,8 | 95 244,7 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги водоснабжения и водоотведения | % | 0,0 | 92,5 | 95,0 | 95,8 | 96,5 | 97,5 | 98,0 | 99,8 | 99,8 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки | Объем принятых стоков | тыс. куб. м. | 288,6 | 270,3 | 258,0 | 248,7 | 255,2 | 256,1 | 257,0 | 261,7 | 293,9 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (многоквартирные дома) | % | 26,3 | 29,0 | 34,2 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,5 |
| Показатели эффективности потребления коммунального ресурса с детализацией по многоквартирным домам и бюджетным организациям (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м 2, на 1 чел.) | Удельное потребление воды (прием стоков) на 1 чел. | куб.м./чел. в год | 62,6 | 59,7 | 54,8 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 | 53,6 |
|  | Удельное потребление воды (прием стоков) на 1 м2 многоквартирных домов | куб.м./1 м2 в год | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  | Удельно потребление воды (прием стоков) на 1 м2 бюджетных организаций | куб.м./1 м2 в год | 1,5 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

# ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

# Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

| № п/п | Наименование объекта | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, млн.руб. | Единица измерения (Гкал/час, км) | Финансовые потребности, млн.руб.(без НДС) *(с указанием в базовых или прогнозных ценах) | Источники финансировани |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нач. | окон. |  |  | на весь период 2012-2030 гг. | по годам |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 46 | 17 |
| 1 | Котельная № 21, п. Дружная Горка Цель - Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |
| 1,1 | Новое строительство БМК с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии |  |  |  | 8,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование | 01.2013г | 12.2013г | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство | 01.2014г | 12.2014г | 45,0 |  | 45,0 |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,2 | Реконструкция тепловых сетей |  |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование | 01.2018г. | 12.2018г. | 4,5 |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство | 01.2019г. | 12.2022г. | 80,0 |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 60,0 |  |
| 2 | Котельная № 43, п. Лампово Цель - Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |
| 2,1 | Новое строительство БМК с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии |  |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование | 01.2017г | 12.2017г. | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |
|  | Строительство | 01.2018г. | 12.2018г. | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |
| 2,2 | Реконструкция тепловых сетей |  |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектирование | 01.2018г. | 12.2018г. | 2,0 |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |
|  | Строительство | 01.2019г. | 12.2021г. | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 20,0 |  |

# Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

| № п/п | Наименование объекта | ПИР/ СМР | Сроки реализации | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) *(с указанием в базовых или прогнозных ценах) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нач. | окон. |  | на весь период 2012-2030 гг. | по годам |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | дер. Лампово |  |  |  | 31 125,9 | 28 985,9 | 1 155,0 | 0,0 | 4 237,4 | 0,0 | 963,0 | 0,0 | 0,0 | 5 510,5 | 17 120,0 |
| 1.1 | Безопасность и качество воды |  |  |  | 7 628,5 | 7 628,5 | 1 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 963,0 | 0,0 | 0,0 | 5 510,5 | 0,0 |
| 1.1.1 | Организационные мероприятия |  |  |  | 1 155,0 | 1 155,0 | 1 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Расширенные исследования качества воды скважинных водозаборов | ПИР | - | 2012 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Лицензирование водопользования и сопутствующие работы. | ПИР | - | 2012 | 555,0 | 555,0 | 555,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Модернизация водозаборных сооружений |  |  |  | 6 473,5 | 6 473,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 963,0 | 0,0 | 0,0 | 5 510,5 | 0,0 |
|  | Реконструкция скважин с целью обеспечения требований Правил технической эксплуатации | ПИР | - | 2016 | 63,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | СМР | - | 2016 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Устройство сооружений водоподготовки с обеспечением автоматизации работы | ПИР | - | 2019 | 360,5 | 360,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,5 | 0,0 |
|  |  | СМР | - | 2019 | 5 150,0 | 5 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 150,0 | 0,0 |
| 1.2 | Бесперебойность предоставления услуги водоснабжения |  |  |  | 17 120,0 | 17 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 120,0 |
| 1.2.1 | Реконструкция водопроводной сети |  |  |  | 17 120,0 | 17 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 120,0 |
|  | Реконструкция и строительство водопроводной сети | ПИР | - | 2021 | 1 120,0 | 1 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 120,0 |
|  |  | СМР | - | 2021 | 16 000,0 | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 000,0 |
| 1.3 | Повышение энергетической эффективности и энергосбережение |  |  |  | 4 237,4 | 4 237,4 | 0,0 | 0,0 | 4 237,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Снижения утечек при транспортировке и потребления электроэнергии |  |  |  | 749,0 | 749,0 | 0,0 | 0,0 | 749,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реконструкция/устройство водонапорных башен | ПИР | - | 2014 | 49,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | СМР | - | 2014 | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | Программа управления водопотреблением. |  |  |  | 3 488,4 | 3 488,4 | 0,0 | 0,0 | 3 488,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени на объектах водоснабжения | СМР | - | 2014 | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени у абонентов и на сети | ПИР | - | 2014 | 216,4 | 216,4 | 0,0 | 0,0 | 216,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | СМР | - | 2014 | 3 092,0 | 3 092,0 | 0,0 | 0,0 | 3 092,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Доступ к услуге водоснабжения |  |  |  | 2 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1 | Проектирование и строительство водоводов в районы новой жилой застройки |  |  |  | 2 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Проектирование и строительство водоводов в районы новой жилой застройки | ПИР | - | - | 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | СМР | - | - | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | пос. Дружная Горка |  |  |  | 84 853,8 | 80 573,8 | 1 155,0 | 0,0 | 4 815,0 | 29 264,5 | 2 893,3 | 13 992,6 | 2 893,3 | 8 893,3 | 16 666,7 |
| 2.1 | Безопасность и качество воды |  |  |  | 35 234,5 | 35 234,5 | 1 155,0 | 0,0 | 4 815,0 | 29 264,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Организационные мероприятия |  |  |  | 1 155,0 | 1 155,0 | 1 155,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Расширенные исследования качества воды скважинных водозаборов | ПИР | - | 2012 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Лицензирование водопользования и сопутствующие работы. | ПИР | - | 2012 | 555,0 | 555,0 | 555,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Модернизация водозаборных сооружений |  |  |  | 34 079,5 | 34 079,5 | 0,0 | 0,0 | 4 815,0 | 29 264,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реконструкция скважин с целью обеспечения требований Правил технической эксплуатации | ПИР | - | 2014 | 63,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | СМР | - | 2014 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Устройство сооружений водоподготовки с обеспечением автоматизации работы | ПИР | - | 2015 | 1 914,5 | 1 914,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 914,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | СМР | - | 2015 | 27 350,0 | 27 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реконструкция РЧВ | ПИР | - | 2014 | 252,0 | 252,0 | 0,0 | 0,0 | 252,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | СМР | - | 2014 | 3 600,0 | 3 600,0 | 0,0 | 0,0 | 3 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Бесперебойность предоставления услуги водоснабжения |  |  |  | 34 240,0 | 34 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 893,3 | 2 893,3 | 2 893,3 | 8 893,3 | 16 666,7 |
| 2.2.1 | Реконструкция водопроводной сети |  |  |  | 34 240,0 | 34 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 893,3 | 2 893,3 | 2 893,3 | 8 893,3 | 16 666,7 |
|  | Реконструкция и строительство водопроводной сети | ПИР | 2016 | 2019 | 2 240,0 | 2 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 560,0 | 560,0 | 560,0 | 560,0 | 0,0 |
|  |  | СМР | 2016 | 2021 | 32 000,0 | 32 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 333,3 | 2 333,3 | 2 333,3 | 8 333,3 | 16 666,7 |
| 2.3 | Повышение энергетической эффективности и энергосбережение |  |  |  | 11 099,3 | 11 099,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 099,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1 | Снижения утечек при транспортировке и потребления электроэнергии |  |  |  | 2 889,0 | 2 889,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 889,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Реконструкция насосных станций 2-го подъема с внедрением энергоэффективного оборудования | ПИР | - | 2017 | 189,0 | 189,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | СМР | - | 2017 | 2 700,0 | 2 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.2 | Программа управления водопотреблением. |  |  |  | 8 210,3 | 8 210,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 210,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени на объектах водоснабжения | СМР |  | 2017 | 380,0 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Установка приборов учета количества воды с передачей данных в режиме реального времени у абонентов и на сети | ПИР | - | 2017 | 512,3 | 512,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 512,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | СМР | - | 2017 | 7 318,0 | 7 318,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 318,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Доступ к услуге водоснабжения |  |  |  | 4 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1 | Проектирование и строительство водоводов в районы новой жилой застройки |  |  |  | 4 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Проектирование и строительство водоводов в районы новой жилой застройки | ПИР | - | - | 280,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | СМР | - | - | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по МО |  |  |  | 115 979,7 | 109 559,7 | 2 310,0 | 0,0 | 9 052,4 | 29 264,5 | 3 856,3 | 13 992,6 | 2 893,3 | 14 403,8 | 33 786,7 |

# Программа инвестиционных проектов в водоотведении

| № п/п | Наименование объекта | ПИР/ СМР | Сроки реализации | Cети, км. | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нач. | окон. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020-2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | пос. Дружная Горка |  |  |  |  | 56 600,0 | 0,0 | 0,0 | 3 396,0 | 10 640,8 | 10 640,8 | 10 640,8 | 10 640,8 | 10 640,8 | 0,0 |
| 1.1 | Реконструкция (строительство) канализационной сети | ПИР | 2014 | 2014 | 3,01 | 2 538,0 | 0,0 | 0,0 | 2 538,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | СМР | 2015 | 2019 |  | 39 762,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 952,4 | 7 952,4 | 7 952,4 | 7 952,4 | 7 952,4 | 0,0 |
| 1.2 | Реконструкция (строительство) КОС, КНС | ПИР | 2014 | 2014 | - | 858,0 | 0,0 | 0,0 | 858,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | СМР | 2015 | 2019 |  | 13 442,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 688,4 | 2 688,4 | 2 688,4 | 2 688,4 | 2 688,4 | 0,0 |
| 2 | дер. Лампово |  |  |  |  | 17 700,0 | 0,0 | 0,0 | 1 062,0 | 4 159,5 | 4 159,5 | 4 159,5 | 4 159,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Реконструкция (строительство) канализационной сети | ПИР | 2014 | 2014 | 3,61 | 690,0 | 0,0 | 0,0 | 690,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | СМР | 2015 | 2018 |  | 10 810,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 702,5 | 2 702,5 | 2 702,5 | 2 702,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Реконструкция (строительство) КОС, КНС | ПИР | 2014 | 2014 | - | 372,0 | 0,0 | 0,0 | 372,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | СМР | 2015 | 2018 |  | 5 828,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 457,0 | 1 457,0 | 1 457,0 | 1 457,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО по МО |  |  |  |  | 74 300,0 | 0,0 | 0,0 | 4 458,0 | 14 800,3 | 14 800,3 | 14 800,3 | 14 800,3 | 10 640,8 | 0,0 |

# ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

В связи со значительным объемом предусмотренных Программой инвестиций и необходимостью обеспечения доступности тарифов на коммунальные услуги для населения, в расчетах предусмотрено долевое финансирование: 50% - ОАО "Коммунальные системы Гатчинского района" и 50% - частные инвестиции либо бюджетное софинансирование.

Объемы инвестиций подлежат пересмотру в рамках периодических процедур мониторинга и корректировки Программы.

# Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Теплоснабжении

Таблица 20 – Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в теплоснабжении

| Наименование | Ед.изм. | ИТОГО | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребности в инвестициях (вкл. обслуживание кредитов) | тыс.руб. | 553 545 | 3 806 | 61 422 | 5 588 | 5 293 | 9 929 | 61 353 | 65 266 | 72 347 | 79 393 | 65 313 | 24 489 | 20 164 | 18 893 | 17 623 | 16 128 | 12 325 | 8 805 | 5 409 |
| Потребность в инвестициях | тыс.руб. | 313 067 | 3 460 | 55 540 | 0 | 0 | 4 483 | 51 113 | 50 544 | 53 137 | 55 704 | 39 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет заемных средств | тыс.руб. | 156 534 | 1 730 | 27 770 | 0 | 0 | 2 242 | 25 556 | 25 272 | 26 569 | 27 852 | 19 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет собственных средств ОАО "Ком системы Гатчинского района" | тыс.руб. | 1 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 224 |
| За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств) | тыс.руб. | 156 534 | 1 730 | 27 770 | 0 | 0 | 2 242 | 25 556 | 25 272 | 26 569 | 27 852 | 19 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обслуживание кредита | тыс.руб. | 240 477 | 346 | 5 883 | 5 588 | 5 293 | 5 446 | 10 240 | 14 721 | 19 209 | 23 688 | 26 227 | 24 489 | 20 164 | 18 893 | 17 623 | 16 128 | 12 325 | 8 805 | 5 409 |
| Источники финансирования инвестиций (в т.ч. обслуживание кредитов) | тыс.руб. | 394 286 | 3 534 | 56 790 | 1 250 | 1 250 | 5 828 | 53 541 | 54 043 | 57 762 | 61 509 | 45 718 | 6 633 | 6 633 | 6 633 | 6 633 | 6 633 | 6 633 | 6 633 | 6 633 |
| Собственные средства ОАО "Ком системы Гатчинского района" | тыс.руб. | 81 219 | 73 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 345 | 2 428 | 3 499 | 4 625 | 5 805 | 6 633 | 6 633 | 6 633 | 6 633 | 6 633 | 6 633 | 6 633 | 6 633 | 6 633 |
| Прибыль | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация | тыс.руб. | 81 219 | 73 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 345 | 2 428 | 3 499 | 4 625 | 5 805 | 6 633 | 6 633 | 6 633 | 6 633 | 6 633 | 6 633 | 6 633 | 6 633 | 6 633 |
| За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств) | тыс.руб. | 156 534 | 1 730 | 27 770 | 0 | 0 | 2 242 | 25 556 | 25 272 | 26 569 | 27 852 | 19 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заемные средства | тыс.руб. | 156 534 | 1 730 | 27 770 | 0 | 0 | 2 242 | 25 556 | 25 272 | 26 569 | 27 852 | 19 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дефицит финансирования | тыс.руб. | 160 482 | 273 | 4 633 | 4 338 | 4 043 | 4 101 | 7 812 | 11 223 | 14 585 | 17 884 | 19 594 | 17 856 | 13 531 | 12 261 | 10 990 | 9 496 | 5 692 | 2 173 | 0 |
| Профицит финансирования | тыс.руб. | 1 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 224 |
| Необходимый объем средств, относимый на инвестиционную составляющую в тарифе | тыс.руб. | 160 482 | 273 | 4 633 | 4 338 | 4 043 | 4 101 | 7 812 | 11 223 | 14 585 | 17 884 | 19 594 | 17 856 | 13 531 | 12 261 | 10 990 | 9 496 | 5 692 | 2 173 | 0 |

# Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоснабжении

Таблица 21 – Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в водоснабжении

| Наименование | Ед.изм. | ИТОГО | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребности в инвестициях (вкл. обслуживание кредитов) | тыс.руб. | 296 178 | 0 | 12 290 | 43 374 | 10 600 | 27 926 | 11 720 | 33 390 | 24 834 | 61 464 | 13 368 | 12 533 | 11 141 | 8 439 | 7 583 | 5 978 | 5 292 | 3 648 | 2 599 |
| Потребность в инвестициях | тыс.руб. | 166 861 | 0 | 11 173 | 38 466 | 5 400 | 20 910 | 4 621 | 24 268 | 14 760 | 47 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет заемных средств | тыс.руб. | 83 431 | 0 | 5 586 | 19 233 | 2 700 | 10 455 | 2 311 | 12 134 | 7 380 | 23 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет собственных средств ОАО "Ком системы Гатчинского района" | тыс.руб. | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 |
| За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств) | тыс.руб. | 83 431 | 0 | 5 586 | 19 233 | 2 700 | 10 455 | 2 311 | 12 134 | 7 380 | 23 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обслуживание кредита | тыс.руб. | 129 317 | 0 | 1 117 | 4 908 | 5 200 | 7 016 | 7 098 | 9 122 | 10 074 | 14 202 | 13 368 | 12 533 | 11 141 | 8 439 | 7 583 | 5 978 | 5 292 | 3 648 | 2 599 |
| Источники финансирования инвестиций (в т.ч. обслуживание кредитов) | тыс.руб. | 212 739 | 0 | 11 409 | 39 518 | 6 566 | 22 520 | 6 328 | 26 489 | 17 294 | 50 797 | 3 535 | 3 535 | 3 535 | 3 535 | 3 535 | 3 535 | 3 535 | 3 535 | 3 535 |
| Собственные средства ОАО "Ком системы Гатчинского района" | тыс.руб. | 45 878 | 0 | 237 | 1 052 | 1 166 | 1 609 | 1 707 | 2 221 | 2 534 | 3 535 | 3 535 | 3 535 | 3 535 | 3 535 | 3 535 | 3 535 | 3 535 | 3 535 | 3 535 |
| Прибыль | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация | тыс.руб. | 45 878 | 0 | 237 | 1 052 | 1 166 | 1 609 | 1 707 | 2 221 | 2 534 | 3 535 | 3 535 | 3 535 | 3 535 | 3 535 | 3 535 | 3 535 | 3 535 | 3 535 | 3 535 |
| За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств) | тыс.руб. | 83 431 | 0 | 5 586 | 19 233 | 2 700 | 10 455 | 2 311 | 12 134 | 7 380 | 23 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заемные средства | тыс.руб. | 83 431 | 0 | 5 586 | 19 233 | 2 700 | 10 455 | 2 311 | 12 134 | 7 380 | 23 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дефицит финансирования | тыс.руб. | 84 376 | 0 | 881 | 3 856 | 4 034 | 5 407 | 5 391 | 6 901 | 7 540 | 10 667 | 9 833 | 8 998 | 7 605 | 4 904 | 4 047 | 2 443 | 1 757 | 112 | 0 |
| Профицит финансирования | тыс.руб. | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936 |
| Необходимый объем средств, относимый на инвестиционную составляющую в тарифе | тыс.руб. | 84 376 | 0 | 881 | 3 856 | 4 034 | 5 407 | 5 391 | 6 901 | 7 540 | 10 667 | 9 833 | 8 998 | 7 605 | 4 904 | 4 047 | 2 443 | 1 757 | 112 | 0 |

# Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в Водоотведении

Таблица 22 – Объемы и источники финансирования инвестиционных мероприятий в водоотведении

| Наименование | Ед.изм. | ИТОГО | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребности в инвестициях (вкл. обслуживание кредитов) | тыс.руб. | 135 440 | 0 | 17 613 | 20 279 | 23 045 | 25 948 | 12 444 | 6 410 | 6 013 | 5 631 | 5 250 | 4 868 | 3 686 | 2 532 | 1 407 | 313 | 1 | 0 | 0 |
| Потребность в инвестициях | тыс.руб. | 76 304 | 0 | 16 012 | 17 053 | 18 167 | 19 387 | 5 669 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет заемных средств | тыс.руб. | 38 152 | 0 | 8 006 | 8 526 | 9 084 | 9 694 | 2 835 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| За счет собственных средств ОАО "Ком системы Гатчинского района" | тыс.руб. | 6 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 1 304 | 1 616 | 1 617 | 1 617 |
| За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств) | тыс.руб. | 38 152 | 0 | 8 006 | 8 526 | 9 084 | 9 694 | 2 835 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Обслуживание кредита | тыс.руб. | 59 136 | 0 | 1 601 | 3 226 | 4 878 | 6 560 | 6 774 | 6 394 | 6 013 | 5 631 | 5 250 | 4 868 | 3 686 | 2 532 | 1 407 | 313 | 1 | 0 | 0 |
| Источники финансирования инвестиций (в т.ч. обслуживание кредитов) | тыс.руб. | 100 941 | 0 | 16 351 | 17 753 | 19 253 | 20 883 | 7 286 | 1 633 | 1 617 | 1 617 | 1 617 | 1 617 | 1 617 | 1 617 | 1 617 | 1 617 | 1 617 | 1 617 | 1 617 |
| Собственные средства ОАО "Ком системы Гатчинского района" | тыс.руб. | 24 637 | 0 | 339 | 701 | 1 085 | 1 496 | 1 616 | 1 617 | 1 617 | 1 617 | 1 617 | 1 617 | 1 617 | 1 617 | 1 617 | 1 617 | 1 617 | 1 617 | 1 617 |
| Прибыль | тыс.руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация | тыс.руб. | 24 637 | 0 | 339 | 701 | 1 085 | 1 496 | 1 616 | 1 617 | 1 617 | 1 617 | 1 617 | 1 617 | 1 617 | 1 617 | 1 617 | 1 617 | 1 617 | 1 617 | 1 617 |
| За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных средств) | тыс.руб. | 38 152 | 0 | 8 006 | 8 526 | 9 084 | 9 694 | 2 835 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Заемные средства | тыс.руб. | 38 152 | 0 | 8 006 | 8 526 | 9 084 | 9 694 | 2 835 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дефицит финансирования | тыс.руб. | 40 861 | 0 | 1 262 | 2 526 | 3 792 | 5 064 | 5 158 | 4 778 | 4 396 | 4 015 | 3 633 | 3 252 | 2 070 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Профицит финансирования | тыс.руб. | 6 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 1 304 | 1 616 | 1 617 | 1 617 |
| Необходимый объем средств, относимый на инвестиционную составляющую в тарифе | тыс.руб. | 40 861 | 0 | 1 262 | 2 526 | 3 792 | 5 064 | 5 158 | 4 778 | 4 396 | 4 015 | 3 633 | 3 252 | 2 070 | 915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Величина тарифов и доступность программы для населения

Таблица 23 – Прогнозные величины тарифов и оценка доступности программы для населения (ч 1)

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на услуги теплоснабжения (без НДС) | руб./Гкал | 1 524 | 1 495 | 1 629 | 1 689 | 1 907 | 2 298 | 2 516 | 2 749 | 3 014 | 3 452 | 3 872 |
| Производственная программа | руб./Гкал | 1 524 | 1 495 | 1 629 | 1 689 | 1 895 | 2 104 | 2 335 | 2 581 | 2 844 | 3 129 | 3 410 |
| Инвестиционная программа | руб./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 194 | 181 | 168 | 170 | 323 | 462 |
| Тариф на услуги водоснабжения (без НДС) | руб./м3 | 12,6 | 13,6 | 15,4 | 16,1 | 13,3 | 17,6 | 29,8 | 31,3 | 37,2 | 38,0 | 44,2 |
| Производственная программа | руб./м3 | 12,6 | 13,6 | 15,4 | 16,1 | 13,3 | 14,2 | 15,3 | 16,2 | 17,0 | 17,9 | 18,6 |
| Инвестиционная программа | руб./м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,3 | 14,5 | 15,1 | 20,2 | 20,1 | 25,6 |
| Тариф на услуги водоотведения (без НДС) | руб./м3 | 14,8 | 16,9 | 18,7 | 19,5 | 19,2 | 25,5 | 31,8 | 37,9 | 43,9 | 45,5 | 45,0 |
| Производственная программа | руб./м3 | 14,8 | 16,9 | 18,7 | 19,5 | 19,2 | 20,5 | 22,0 | 23,2 | 24,4 | 25,6 | 26,6 |
| Инвестиционная программа | руб./м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 9,8 | 14,7 | 19,6 | 19,9 | 18,3 |
| Плата с одной семьи за коммунальные услуги (с НДС), в том числе: | руб./мес. | 2 004 | 2 015 | 2 207 | 2 294 | 2 483 | 3 044 | 3 533 | 3 887 | 4 335 | 4 833 | 5 360 |
| Теплоснабжение | руб./мес. | 1 626 | 1 594 | 1 737 | 1 802 | 2 034 | 2 451 | 2 684 | 2 931 | 3 215 | 3 681 | 4 129 |
| Водоснабжение | руб./мес. | 174 | 188 | 212 | 222 | 184 | 242 | 411 | 432 | 514 | 524 | 610 |
| Водоотведение | руб./мес. | 204 | 233 | 258 | 270 | 265 | 351 | 439 | 524 | 607 | 628 | 621 |
| Средний совокупный доход семьи | руб./мес. | 34 020 | 38 058 | 42 461 | 46 325 | 48 039 | 50 681 | 53 671 | 56 160 | 58 647 | 61 149 | 63 880 |
| Удельный вес платы в совокупном доходе семьи | % | 5,9% | 5,3% | 5,2% | 5,0% | 5,2% | 6,0% | 6,6% | 6,9% | 7,4% | 7,9% | 8,4% |
| Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Максимально допустимая плата с одной семьи за коммунальные услуги (с НДС) | руб./мес. | 3 402 | 3 806 | 4 246 | 4 633 | 4 804 | 5 068 | 5 367 | 5 616 | 5 865 | 6 115 | 6 388 |
| Доступность | % | 69,8% | 88,9% | 92,4% | 102,0% | 93,5% | 66,5% | 51,9% | 44,5% | 35,3% | 26,5% | 19,2% |

Таблица 24 – Прогнозные величины тарифов и оценка доступности программы для населения (ч 2)

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф на услуги теплоснабжения (без НДС) | руб./Гкал | 4 298 | 4 728 | 5 095 | 5 296 | 5 390 | 5 586 | 5 774 | 5 963 | 6 073 | 6 197 | 6 381 |
| Производственная программа | руб./Гкал | 3 700 | 4 003 | 4 311 | 4 590 | 4 861 | 5 113 | 5 355 | 5 605 | 5 861 | 6 116 | 6 381 |
| Инвестиционная программа | руб./Гкал | 598 | 724 | 784 | 706 | 529 | 474 | 420 | 358 | 212 | 80 | 0 |
| Тариф на услуги водоснабжения (без НДС) | руб./м3 | 47,2 | 59,0 | 56,3 | 53,6 | 49,0 | 39,9 | 37,2 | 32,1 | 30,3 | 25,3 | 25,4 |
| Производственная программа | руб./м3 | 19,3 | 20,1 | 20,8 | 21,5 | 22,2 | 22,8 | 23,3 | 23,8 | 24,4 | 24,9 | 25,4 |
| Инвестиционная программа | руб./м3 | 27,9 | 38,9 | 35,4 | 32,1 | 26,8 | 17,1 | 13,9 | 8,3 | 5,9 | 0,4 | 0,0 |
| Тариф на услуги водоотведения (без НДС) | руб./м3 | 44,4 | 43,9 | 43,4 | 42,8 | 39,4 | 36,0 | 33,6 | 34,4 | 35,2 | 36,1 | 36,9 |
| Производственная программа | руб./м3 | 27,6 | 28,7 | 29,8 | 30,8 | 31,9 | 32,7 | 33,6 | 34,4 | 35,2 | 36,1 | 36,9 |
| Инвестиционная программа | руб./м3 | 16,8 | 15,2 | 13,6 | 12,0 | 7,5 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Плата с одной семьи за коммунальные услуги (с НДС), в том числе: | руб./мес. | 5 848 | 6 462 | 6 809 | 6 979 | 6 968 | 7 006 | 7 135 | 7 278 | 7 381 | 7 455 | 7 665 |
| Теплоснабжение | руб./мес. | 4 584 | 5 042 | 5 433 | 5 648 | 5 748 | 5 957 | 6 158 | 6 359 | 6 477 | 6 608 | 6 805 |
| Водоснабжение | руб./мес. | 651 | 814 | 777 | 740 | 676 | 550 | 514 | 444 | 418 | 349 | 351 |
| Водоотведение | руб./мес. | 613 | 606 | 599 | 591 | 544 | 498 | 463 | 475 | 486 | 498 | 510 |
| Средний совокупный доход семьи | руб./мес. | 66 597 | 69 388 | 72 249 | 75 390 | 78 614 | 81 925 | 85 414 | 88 944 | 92 769 | 96 719 | 100 860 |
| Удельный вес платы в совокупном доходе семьи | % | 8,8% | 9,3% | 9,4% | 9,3% | 8,9% | 8,6% | 8,4% | 8,2% | 8,0% | 7,7% | 7,6% |
| Максимально допустимая доля собственных расходов населения на оплату коммунальных услуг | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Максимально допустимая плата с одной семьи за коммунальные услуги (с НДС) | руб./мес. | 6 660 | 6 939 | 7 225 | 7 539 | 7 861 | 8 192 | 8 541 | 8 894 | 9 277 | 9 672 | 10 086 |
| Доступность | % | 13,9% | 7,4% | 6,1% | 8,0% | 12,8% | 16,9% | 19,7% | 22,2% | 25,7% | 29,7% | 31,6% |

# УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Администрация Дружногорского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 18 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе 5 «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2007 года № 115 "О принятии нормативных актов по отдельным вопросам регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Приказ от 14 апреля 2008 года № 48 Министерства регионального развития Российской Федерации "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса";

- Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1. периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в коммунальном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры;

2. верификация данных;

3. анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию систем коммунальной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления коммунальных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.